## Slide 1: 前提(小４－６年生、１２名１クラス)
WINDOWSの起動/終了、アプリの実行/終了、ファイルの作成/保存、文字の入力/コピー/ペーストができる。
文字の入力
  ABC・数字を捜しながら入力できる。全角・半角の切り替えができる。
  ダブルクオーテーション、シャープ、カンマ、ピリオド、コロン、かっこ記号が入力できる
ボランティア
  作成経験済みボランティア：全般ヘルプ
  作成経験なしボランティア：ガイドを事前に見てヘルプ
  上記あわせて子供２人に１人以上でスムーズ。４:１でいそがしい。10:1だととまりながら進む感じになる。

## Slide 2: LED工作
プロチャレ電芸部
Ver 2022/12/21

## Slide 3: 【もくじ】
と書いてあるページを作っていくと完成する。
と書いてあるページは、作り方がわからなくなったときに読む。注意点や仕組みを説明しています。
作る
せつめい
せつめい …4ページから7ページ
  作るものと材料
  スケジュール
  大事な点
工作 …８ページから
  攻略1～攻略８

## Slide 4: 【つくるもの】クリスマスツリーの中身
ボタンを押すと、LED(でんき)が光る
プログラミングでてんめつさせる
最後に、みんなが選んだツリーにLEDの線をのばしてかざりつけをする。

## Slide 5: 【材料】 あとでくばります
Raspberry Pi Pico(ラズベリーパイピコ）x1
ブレッドボード x1
USBケーブル x1
LED(白色) x5
ジャンパーケーブル10cm x３
タクトスイッチ x1
抵抗100Ω x1
(ジャンパーケーブル30cm x5組)
※袋に入っているか確認してね。ジャンパーケーブル３０cmはあとで配ります。

## Slide 6: 【大事な点】
設計
デザインが大切
どんなかざりかたをして、どう光らせたいか考えてね
製作
論理的に考える
どうやればどうなるか考えて作ってね
テスト
価値を生み出す
完成したらまわりのみんなにみせて説明しよう
アイデアじゃ
すてき
かっこいい
AならばB

## Slide 7: 【スケジュール】
12/7(水） １回目 今日は５時から６時半までずっと工作
12/14(水） ２回目 １日目の様子を見て
12/21(水） ３回目 2日目の様子を見て
攻略1 (回路)
Raspberry Pi Picoをつなげよう
攻略2 (回路)
LEDをひからせよう
（プログラムなし）
攻略3 (回路、プログラム）
プログラムでLEDをひからせよう
攻略4 (回路、プログラム）
LEDを５つひからせよう
攻略5 (プログラム)
LEDを５つ１０回ピカピカさせよう。
攻略6 (回路、プログラム）
ボタンを押したらひかる
攻略7 (回路、工作)
クリスマスツリーをかざろう
<完成>
攻略8 できた人むけ
アレンジしよう (自由)
【クリスマスツリーの作成】

## Slide 8: はじめるよ

## Slide 9: クリスマスツリーの作成 攻略1～攻略8
じゅんばんにやっていくので、いしょにやってね。
(はやくできるこは先にやってもいいけど、ちゃんと説明を読んだりボランティア人に聞いて、分かってからすすめてね。)

## Slide 10: 攻略1
はじまりはじまり

## Slide 11: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
Raspberry Pi Pico(ラズベリーパイピコ）を
取り出して、USBケーブルをつなげます。
詳細確認
①デバイスマネージャのCOMとLPTで確認し、CircuitPython CDC control *Interface 0 ( COM ＊) がでたら接続OK ②エクスプローラに、マスストレージドライブ RPi-RP2(D:)が認識される
こわれやすいよ
ゆっくりさしてね
スイッチ（まだつかいません）
Raspberry Pi
ラズベリーパイ
USBケーブル
みんなのは黒色
はんたいがわをノートパソコンにさす
作る
回路1-1

## Slide 12: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
注意
小さい部品がたくさんあるので、なくさないようにふくろにいれてしめておこう
作業しやすいように、場所をうまくつくってね
まちがえないようにね
せつめい

## Slide 13: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
Raspberry Pi Pico(ラズベリーパイピコ)ってなに？
これ
とってもちいさな
パソコン
せつめい

## Slide 14: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
ブレッドボード
ってなに？
電子部品を
さしこむだけで
回路を組み立てる
ことができる
すぐれもの！
マイナスのこと
プラスのこと
https://thunderblog.org/2019/03/bread_board.html
より引用
せつめい

## Slide 15: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
USBケーブル
ってなに？
知ってるね！
いろんな種類があるよ
せつめい

## Slide 16: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
プログラムはまだないよ
せつめい

## Slide 17: 攻略1 Raspberry Pi Picoをつなげよう
USBケーブルがうまくさされば完成。
チェック→ゆっくりつなげられたか？ チェック→ねじれてないかな？
できた？

## Slide 18: 攻略2

## Slide 19: 攻略2 LEDをひからせよう
３つの部品を間違えないようにつなげてね
最後にここをつなげる。光ったのがわかったら、ぬいてLEDをけしてね
右から３つめ
右から５つ目
長い足
短い足
作る
回路2-1
1.ケーブル
2.抵抗
３. LED

## Slide 20: 攻略2 LEDをひからせよう
まげかた
ブレッドボードにさすのに、ちょうどいいはばになるように、ゆっくりまげる
指でちょっとずつ曲げれば曲がるよ
とんがってるからきをつけてね
コツはここがまっすぐのほうがさしやすい
難しかったらボランティアの人にきいてね
せつめい

## Slide 21: 攻略2 LEDをひからせよう
LEDはプラスとマイナスがある (長い足と短い足を反対につなげたらひからないよ)
とてもまぶしいので、近くで見ない
LEDをずっとひからせると熱くなるよ
電気を流れにくくする（LEDの明るさをちょうどにするのにつかう）
プラスとマイナスはない
抵抗
ていこう
LED
えるいーでぃー
Light Emitting Diode
本来はLED１本１本に抵抗をつなげますが、今回は作業時間などの関係でまとめて１本にします。
抵抗はLEDにあわせて事前計算が必要、今回ちょっと規格オーバー気味ですが明るいほうがいいので１００Ω・定格１Wを使います(大体１００Ωから４４０Ω）。
せつめい

## Slide 22: 攻略2 LEDをひからせよう
電気はこうながれてる!
プラス●
マイナス
●
ラズベリーパイピコの
右下５番目のピンがプラス●
右上３番目のピンがマイナス●
ブレッドボードの
20のabcde
22のfghij
＋の線
ーの線
は中でつながってるので電気がながれる。
せつめい

## Slide 23: 攻略2 LEDをひからせよう
まだプログラムはないよ
せつめい

## Slide 24: 攻略2 LEDをひからせよう
LEDがひかれば完成
チェック
→消した状態からLEDを光らせるところをみる
できた？

## Slide 25: 攻略3
Thonnyインストール
回路作成
プログラムの３ステップ

## Slide 26: 攻略3 プログラムでLEDを点灯させる
パソコンにThonnyをインストールする
Thonnyインストールのページを見ながら、先生といっしょにやります。
英語表示だからゆっくりせつめいするよ
→120ページのThonnyインストールへ
<補足＞
IDLEをつかうにはいろいろ設定がいるので、簡単にするため今回はRaspberry Pi対応しているThonnyを使います。
Thonnyは日本語対応が完璧ではないので英語版で使った方が混乱ないと思います。
作る
インストール3-1

## Slide 27: 攻略3 プログラムでLEDを点灯させる
できた？
ここに1+1 と入力して、 ２がでてきたら完成
チェック→ Shellに入力して応答が帰ってきているかをみる
※動かない場合は、オプションで「インタープリタが CircuitPython (Generic)になっていること」と、「PortでUSBシリアルデバイスCOM＊を選択できていること」を確認する。

## Slide 28: 攻略3 プログラムでLEDをひからせる
図と同じように改造してね
1 LEDの場所を変える
2 ケーブルは使わないのでかたづける
３抵抗の場所は同じ
右から1つめ
長い足
短い足
作る
回路3-1

## Slide 29: 攻略3 プログラムでLEDをひからせる
ヒント：
で↑キーを押すと
前の入力を出せるよ
Shellのところに5つの命令を
１つずつ入力する
import board
from piper_blockly import *
GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
GP0.setPin(1)
GP0.setPin(0)
1行入力したらenterを押してね
このマークは、半角スペース
お助け用コード https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step3-shell.py
REPLリファレンス https://learn.adafruit.com/welcome-to-circuitpython/the-repl
作る
プログラム3-1

## Slide 30: 攻略3 プログラムでLEDをひからせる
まちがったとき
①赤色でエラーが出るので、入力した文字をみなおしてね
例：大文字小文字、全角半角、0とo、iとlとI、.と,など
②がめんがぐちゃくちゃになった時は右クリックのメニューからClearできれいになる
③GP2 in useやGP3 in useとエラーがでた→ボランティアにきいてね
メニューの をおして環境をすべてリセットしたあと、再入力する。
それでもダメならthonnyを終了後、USBをぬきさしし、thonnyを再起動後、再入力する。
間違って変数GP1へ、board.GP2リソースを割り当てた
システムのboard.GP2リソースは変数GP1が確保しているので、変数GP2をつかって初期化できない
変数GP1に割り当てたシステムのboard.GP２リソースを解放し
再度変数２をシステムのboard.GP2で初期化
変数GP1も念のためシステムのboard.GP1リソースで初期化
せつめい
リソースの割り当てを間違った場合に発生します。ただしくは、エラーの出たGP番号を割り当てた変数(オブジェクト）の.pin.deinit()でリソースを解放後、再度正しく入力します。
（例)

## Slide 31: 攻略4 LEDを５つひからせよう なぜひかるか？
GP0.setPin(0) GP0.setPin(1)
GP0が１のとき
GP0はここ。setPin(0)をするとここがマイナスになる。
マイナスからマイナスへは電気が流れない。
●マイナス
マイナス
●
setPin(1)をすると、GP0がプラスになる
作った回路の中をプラスからマイナスへ電気が流れる
マイナス
●
● プラス
せつめい

## Slide 32: 攻略3プログラムでLEDをひからせる
プログラムの説明
ライブラリを利用する命令 import board from piper_blockly import *
GP0番の準備 GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
GP0番につながっているLEDを光らせる命令 GP0.setPin(1)
GP0番につながっているLEDを消す命令 GP0.setPin(0)
ライブラリを使うとかんたんにプログラムが書ける。boardとpiper_blocklyというライブラリを使ってるよ
GP0は、ラズベリーパイの一番右のピンのこと
0からかぞえるよ
Board CircuitPython内蔵 https://docs.circuitpython.org/en/latest/shared-bindings/board/index.html
piper_blockly make.playpiper.com用 https://github.com/buildwithpiper/PiperBlocklyLibrary
せつめい

## Slide 33: 攻略3プログラムでLEDをひからせる
GP0.setPin(1)
を入力するとLEDが光って
GP0.setPin(0)
を入力するとLEDが消える
チェック→つけて、けして、といってLEDをつけたりけしたりできたら合格
できた？

## Slide 34: 攻略4
はんぶんまで
きたよ

## Slide 35: 攻略4 LEDを５つひからせよう
LED５つを図のようにつなげる
4 3 2 G 1 0
長い足
短い足
回路4-1
作る

## Slide 36: 攻略4 LEDを５つひからせよう
ここに書いていく。この７行と、次のページの5行をコピペする。
import board
from piper_blockly import *
GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
GP1 = piperPin(board.GP1, "GP1")
GP2 = piperPin(board.GP2, "GP2")
GP3 = piperPin(board.GP3, "GP3")
GP4 = piperPin(board.GP4, "GP4")
プログラム4-1
お助けコード https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step4-code.py
コピペ
作る

## Slide 37: 攻略4 LEDを５つひからせよう
GP0からGP4のLEDをひからせる命令
もうおぼえたよ！ という人は、
見ないで手で入力してみてね。
こんどは入力しただけでは光らない。次のページで光らせる。
さっきのにつづけてコピペ。
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(1)
プログラム4-2
お助けコード https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step4-code.py
コピペ
作る

## Slide 38: 攻略4 LEDを５つひからせよう
プログラムを実行して、LEDを光らせる。
ここにプログラムをつくった
を押して
つくったプログラムを実行
５つぜんぶひかったかな？
プログラム4-3
作る

## Slide 39: 攻略4 LEDを５つひからせよう
ちゃんとLEDが５つ光ったのを見たら、LEDを消します。
人間だとつけっぱなしはよくないから消すけど、プログラムでは消せと命令するまでずっとついたまま。
プログラム4-4
を押すとLEDが消える。
作る

## Slide 40: 攻略4 LEDを５つひからせよう
5つのLEDをつけたあと消せたら完成
チェック→5つ光ったかを確認
チェック→プログラムができているか確認
できた？

## Slide 41: 攻略4 LEDを５つひからせよう
クイズ５つのLEDの光らせ方をかえられるよ。 どう光るか言えるかな？
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(1)
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(1)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(1)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
せつめい

## Slide 42: 攻略4 LEDを５つひからせよう
便利な方法 最初に＃をつけると命令はじっこうされない
こうやっておいて LEDを光らせるとき LEDを消すとき
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(1)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(1)
#GP0.setPin(0)
#GP1.setPin(0)
#GP2.setPin(0)
#GP3.setPin(0)
#GP4.setPin(0)
#GP0.setPin(1)
#GP1.setPin(1)
#GP2.setPin(1)
#GP3.setPin(1)
#GP4.setPin(1)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
とすると、すばやくプログラムを改造できる
シャープ
せつめい

## Slide 43: 攻略4 LEDを５つひからせよう
1番をつける命令 GP1.setPin(1)
1番を消す命令 GP1.setPin(0)
ここをかえればその番号につながっている
LEDをひからせたり、けしたりできる。
（例）
GP2.setPin(1) 2番をつける
GP3.setPin(1) 3番をつける
GP4.setPin(1) 4番をつける
GPの番号はこうなっているよ。２８番まである！
このクラスでは０番からかぞえて４番までを使うよ
GNDは電池のマイナスの意味
０番→
１番→
２番→
３番→
４番→
せつめい

## Slide 44: 攻略4 LEDを５つひからせよう
命令のなかみのくわしい説明。呼び方をおぼえておいてね
GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
GP0.setPin(1)
変数(へんすう)
色んなものを入れられる箱のようなもの
関数(かんすう)
あとに( )がついてるのが関数。
いろんな仕事をしてくれる。( )の中身は引数（ひきすう）という
GP0は関数が入っている特別な変数だよ（オブジェクトともいう）
変数 関数 引数
GP0の中に入っている関数を使うときは . でつなげる
せつめい
問題：setPin()はどういう仕事をする関数かな？
こたえ: setPin()は引数が1なら光って０なら消すという仕事をする関数

## Slide 45: 攻略4 LEDを５つひからせよう
Pythonのしくみのせつめい。プログラムとシェル。
プログラム
最初に、めいれいを全部書いておいて、後でまとめて実行するときに、ここをつかう。
ファイルにも保存できる。
ゲームを作ってみんなに配ったりできる。
シェル (Shell) REPLとも言います
めいれいを１つ１つ実行して、結果をみたいときに、ここを使う。
ファイルには保存できない。
やりたいことをちょっと試したいときに便利
JAVAやC、C++言語は、シェルがないので、
はじめて学ぶならPythonがわかりやすい。
せつめい

## Slide 46: 攻略4 LEDを５つひからせよう
Pythonのしくみ。開発環境。
プログラムはラズベリーパイの中で実行される。パソコンは字を書いているだけでなにもしてないよ。
プログラムをうごかすのは を押せば実行できる。
を押せば停止できる。
プログラムの途中でも停止する。
実行した後 を押すまでは、SHELLでプログラム内の変数などをつかうことができる。
Pythonの環境をリセットしたいとき
を押すとリセットできる。
せつめい

## Slide 47: 攻略5
ぴかぴかさせる

## Slide 48: 攻略5 LED５つを10回点滅させよう
回路は攻略4と同じ
回路5-1
せつめい

## Slide 49: 攻略5 LED５つを10回点滅させよう
プログラムを改造する このページの【1】と次のページの【2】を入力
【１】
プログラムの3行目に
import timeを1行追加する
今回、timeというライブラリを使います
timeはなにをするライブラリだろう?
お助けプログラム https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step5-code.py
プログラム5-1
import board
from piper_blockly import *
import time
この行を追加
この行の後に
タイム
作る

## Slide 50: 攻略5 LED５つを10回点滅させよう
プログラムを改造する 【２】 緑の部分を改造する
for count in range(10):
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
time.sleep(0.5)
追加
追加
追加
↑↑↑全部 ２ますずつあける
setPin(1)のところからコピーして１を０にかえる
プログラム5-2
ここは
攻略4で入力してある
点滅するめいれいをつくっている
( ) かっこはキーボードのうえのほう
： コロンは右のほうにあるよ
. ピリオドはキーボード右下をさがせ
↑半角スペースを２つ
お助けプログラム https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step5-code.py
作る

## Slide 51: 攻略4 LED５つを10回点滅させよう
実行する
実行
LEDが１０回点滅したかな？
プログラム5-3
作る

## Slide 52: 攻略4 LED５つを１０回点滅させよう
エラーが出たら？ 大丈夫!
実行した後、SHELLのところに赤い文字がでたら、失敗（エラー）
青色のところ、line(ライン）のあとに何行目が間違っているか出るので見る。
File "<stdin>", line 17, in <module>
１７行目が間違っている。
青色のところをマウスでクリックすると、間違っているところの色を変えて教えてくれる。
どこがまちがっているかわかるかな？
せつめい

## Slide 53: 攻略5 LED５つを１０回点滅させよう
10回くり返す命令
for count in range(10):
<くり返したい命令＞
<くり返したい命令＞
<くり返したい命令＞
次の命令 <くり返さない＞
１秒待つ命令
time.sleep(1)
半角
２マス
あける
time.sleep()は待つめいれい。
人間だと「つけたり消したりして」で通じるけど、パソコンは何秒まって光らせるかおしえてあげないといけない。
time.sleep(1)なら１秒 time.sleep(0.5)なら0.5秒
かっこのなかに待つ秒数を書きます。
forは繰り返すめいれい。
人間は同じことをくりかえすのはめんどくさいけど、パソコンは何回でもくりかえしてくれる。
くりかえしたいめいれいを次の行からずらして書きます。
本カリキュラムのサンプルは２桁インデントにしています。 https://peps.python.org/pep-0008/ PEP 8 – Style Guide for Python Code
Use 4 spaces per indentation level. Python disallows mixing tabs and spaces for indentation
Make.playpiper.comの自動コード作成では２桁インデントになっているのであわせました。インデントの推奨は４ですが、いくつでも動作し同一インデントなら１ブロックとして認識されます。
あけない
フォー
タイム. スリープ
せつめい

## Slide 54: 攻略5 LEDを５つ１０回点滅させよう
１０回点滅できたら完成
チェック→１０回点滅できたかを見る
for文の意味は分かったかな？
ぴかぴかの回数を好きな回数に変更できるかな？
できた？

## Slide 55: 攻略6
だんだんむずかしくなるよ

## Slide 56: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
ボタンをつかう。 ボタンをいどうさせ、ケーブルをつなげる
補足
Pull UP接続です。ボタンが押されていないと+通電、押されていれば0Vになります。
一番左のピン
（GP15)
ケーブルをつなげる穴の場所をまちがえないようにね
ボタンはたてよこ方向がある。
方向が違うとはまらないのでよくみてね。
はまったらぎゅっとさしこんで
回路6-1
作る

## Slide 57: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
その１ ボタン用のGP15番を追加する
ここのプログラムを改造
その１（このページ）
その２（次のページ）
その３（次の次のページ）
を入力する
GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
GP1 = piperPin(board.GP1, "GP1")
GP2 = piperPin(board.GP2, "GP2")
GP3 = piperPin(board.GP3, "GP3")
GP4 = piperPin(board.GP4, "GP4")
お助けプログラム https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step6-code.py
プログラム6-1
追加
GP15 = piperPin(board.GP15, "GP15")
ヒント：スイッチはGP15番につなげてるからね
作る

## Slide 58: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
その２ くりかえす命令を3行追加する
ここのプログラムを改造
GP15 = piperPin(board.GP15, "GP15")
for count in range(10):
お助けプログラム https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step6-code.py
追加
このあいだに、緑色の３行を追加する
プログラム6-2
追加
追加
while True:
while GP15.checkPin(Pull.UP):
pass
作る

## Slide 59: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
その３ forブロックの列を２マスずらす
下のようになればOK
ここのプログラムを改造
while True:
while GP15.checkPin(Pull.UP):
pass
攻略５で作った命令
すべての行に
空白を２ついれて
右にずらす
さっき追加した命令は
そのまま
２ます→
４ます→
２ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
４ます→
お助けプログラム https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step6-code.py
プログラム6-3
for count in range(10):
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
time.sleep(0.5)
作る

## Slide 60: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
実行
実行
何も起こらないぞと思ったら、タイトルを見よう。
停止 終わったら停止させる
プログラム6-4
ヒント：このプログラムは、終わらないプログラムなので、終わらせるには停止ボタンで停止させてあげる。
ボタンを押したらいつでも光り始めるようにプログラムがずっと動いているしくみ
作る

## Slide 61: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
ボタンを押して光れば完成
チェック→ボタンを押してもらって、点滅するかを見る。
できた？

## Slide 62: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
繰り返す命令 while
while True:
ボタンが押されるまで待つ命令
while GP15.checkPin(Pull.UP):
pass
while Trueはずっとくりかえす命令。LEDが光り終わってもまた「ボタンを押したか調べる」ところに戻ってずっとくりかえします。
GP15.checkPin(Pull.UP)はGP15に電気がきているのか調べるめいれい。
ボタンが押されてないときはGP15.checkPin(Pull.UP)がTrueになるのでpass（なにもしない）がくりかえされる。押されたらGP15.checkPin(Pull.UP)がFalseになり次に進みます。
ホワイル
せつめい

## Slide 63: 攻略6 ボタンを押したら点滅させる
ボタンが押されてないとき ボタンが押されたとき
一番左のピン
（GP15)
一番左のピン
（GP15)
マイナスに
つながる
GP15はマイナス（False)になる。
ラズベリーパイの中でプラスにつながっているので
GP15はプラス(True)になる
※プルアップ方式
せつめい

## Slide 64: 攻略7
点滅のしかたをかえる

## Slide 65: 攻略7 点滅のパターンを変える
回路は攻略4と同じ
回路7-1
せつめい

## Slide 66: 攻略7 点滅のパターンを変える
こことここを変更する。 できたら、次のページ
プログラム7-1
for count in range(10):
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(1)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(1)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(0)
ひかりかたはどかわるかな？
０と１が
かわっているよ
https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step65-code.py
お助け用
変更
変更
作る

## Slide 67: 攻略7 点滅のパターンを変える
２つめのtime.sleep(0.5)の後にこの５行を追加する。できたら実行
プログラム7-2
…
GP4.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(1)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(1)
GP4.setPin(0)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step65-code.py
お助け用
さっき改造した部分
10回点滅した後、全部のLEDをけす命令を追加
作る

## Slide 68: 攻略7 点滅のパターンを変える
成功したプログラムを保存する
This Computerを選ぶ
(デスクトップにPicoというフォルダを作る)
わかりやすい名前で保存
プログラム7-3
tenmetu2.py
作る

## Slide 69: 攻略7 点滅のパターンを変える
交互に光ったら完成
チェック→ボタンを押してもらって、交互に点滅するかを見る。
チェック→ファイルが保存されているか確認
（これが完成版になります。ここから自由作成)
できた？

## Slide 70: 攻略7 点滅のパターンを変える
点滅のパターンは自由に変えるることができる
１つずつ点滅する
交互に点滅する
だんだんはやく点滅する
ランダム（ふきそくに）に点滅する
ボタンを押しているときだけ光る
やりたいことがあったらボランティアの人にそうだんしてね
プログラムを教えてくれるよ。
せつめい

## Slide 71: 攻略8
ツリーをかざるよ

## Slide 72: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
①ケーブルを配るので２本ずつに分ける
③ケーブルの反対側へLEDをさしこむ。Raspberry Piに近いほうの線にLEDの長い足をさす
かたくてささらなければボランティアに言ってね
回路8-1
②ブレッドボードのLEDがささっていたところでLEDを抜いてケーブルのとんがっているほうをさしこむ
作る

## Slide 73: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
５本全部つなげます
回路8-2
ヒント：ケーブルがばらつくようならモールタイでまとめる
ヒント：LEDが取れやすい場合はセロテープでとめる
作る

## Slide 74: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
うまくいかないとき
これが硬くてLEDや抵抗が入らないとき
けがしないようにきをつけて
まず反対側の端子をさして広げたあと
LEDをつなげる。かたいから注意。
LEDや抵抗の足はやわらかいので
無理に入れても入らないし
折れる場合があり注意
これが外れてしまったとき
①ピンの出っ張り部分をあわせて入れなおします。きっちり最後まで差し込む。
②この部分を爪でおしこんで
はずれないようにします。（小さいので難しいけどできます）
※MFどちら側も同じ仕組みです。
出っ張りがひっかかって
はずれなくなる
出っ張り
せつめい

## Slide 75: 攻略8 クリスマスツリーをかざろう
選んだツリーに、LEDをかざるよ
ケーブルをうまくのばして、
光らせたい場所にLEDをテープでとめる。
難しかったらボランティアの人に言ってね
かざる8-1
作る

## Slide 76: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
LEDの色を変える →ボランティアに言ってね
LEDの形状を変える →ボランティアに言ってね
星が10こ、雪が５つ、丸が５つある
オーロラシートでまくときれいに光る
モールタイでかたちをつくる かざりもつくれる
かざりの工夫する
ラメのりできらきら
直径6cmくらい
方法１
←これをまく
方法２
シートの端の折口を境にこうやって切って、
LEDをはさみ、
細いところを巻く
LEDにぬると
色が変わる
https://tanoden.fun/christmas_wreath_1/
形付きLEDキャップはamazonや秋月でも売られてない。
大き目の１００円ショップでイルミ用５連LEDが売っているのでそれを切って使う。
かざる8-2
作る

## Slide 77: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
かざりをきれいにする (その他)
折り紙で飾りを作る
  キラキラの折り紙に光がはんしゃするときれいだよ
  おりがみを切ってつくってもいいよ。
ラズベリーパイの本体を、折り紙でかくす
  折り紙をかぶぜる
  ちょうどいい大きさのはこを折り紙でつくる (ケーブルを出すところは、あなをあけたりしよう)
  折り紙の作り方は検索してね！
かざる8-3
作る

## Slide 78: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
完成したプログラムをRaspberry Piに保存
これで、パソコンじゃなくてUSB電源につなげるだけで、自動的にツリーがひかるよ
CircuitPythonを選ぶ
Code.pyの名前で保存
プログラム8-1
作る

## Slide 79: 攻略8 クリスマスツリーを飾ろう
ボランティアの人に見てもらったら完成
チェック→ツリーが完成したのを見る
できた？

## Slide 80
完成

## Slide 81: 攻略9 できた人用アレンジ フルカラーLEDをつかってみよう

## Slide 82: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
回路9-1
部品を配るのでつくってね
フルカラーLED 1個
R,G,B用ケーブル ３本
470Ω抵抗 ３個
プラス用ケーブル １本
LEDキャップ １個 LEDにかぶせる
こんどはLEDが４本足。４つのケーブルで
つなげる。
あっちの３本と、こっちの１本でケーブルの種類が違うよ
キャップ
作る

## Slide 83: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
つなぎ方の説明 LEDの足の長さを見て、
1番長い足とプラス(下の５番目)
2番目に長い端っこの足とGP6(９番目のピン）
2番目に長い真ん中の足とGP7(10番目)
一番短い足とGP8(11番目)
につなぐ
ここに抵抗を入れる
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●.
.
↓5つ目
● ● ● ● ● .
利用するフルカラーLEDはシンク動作です。
共通端子がプラスとなっており、RGB各端子はドレイン（マイナス=0にしたときに光る）接続になる。
1/0での点灯動作が反対になるので注意。
←９番目
← １０番目
← １１番目
キャップ
かぶせる
回路9-2
作る

## Slide 84: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
攻略8で作ったプログラムにフルカラーLEDプログラムを追加
プログラム9-1
①攻略７で作ったプログラム 「code.py」をダブルクリックして開く
②プログラムがここに出てくる
③GP6,GP7GP8の３行を追加する。
GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
GP1 = piperPin(board.GP1, "GP1")
GP2 = piperPin(board.GP2, "GP2")
GP3 = piperPin(board.GP3, "GP3")
GP4 = piperPin(board.GP4, "GP4")
https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step81-code.py
お助け用
code.pyを開くときエラーに
なったらプログラムが停止
してないかもしれない。
を押してみる。
追加
追加
追加
この
あとに
GP6 = piperPin(board.GP6, "GP6")
GP7 = piperPin(board.GP7, "GP7")
GP8 = piperPin(board.GP8, "GP8")
作る

## Slide 85: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
その２
プログラム9-2
while True:
while GP15.checkPin(Pull.UP):
pass
for count in range(10):
GP0.setPin(1)
GP1.setPin(0)
…
③下の緑でかこった部分を攻略8で作ったプログラムに追加する
ここと
ここの
間に
これを
追加
できたら
実行
https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step81-code.py
お助け用
コピペしていいよ。
空白がちゃんとはいっているか
ちゅういしてね。
if count % 3 == 1:
R = 0
G = 1
B = 1
else:
if count % 3 == 2:
R = 1
G = 0
B = 1
else:
R = 1
G = 1
B = 0
GP6.setPin(R)
GP7.setPin(G)
GP8.setPin(B)
作る

## Slide 86: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
その３ 最後のところに３行を追加. できたら実行
プログラム9-3
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(0)
https://github.com/te1netd/prochalle-led/blob/main/step81-code.py
お助け用
追加
追加
追加
この
あとに
GP6.setPin(1)
GP7.setPin(1)
GP8.setPin(1)
10回点滅した後、フルカラーLEDをけす
作る

## Slide 87: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
白色LED５つと、フルカラーLED１つが光れば完成
チェック→光っているか見てあげる
できた？

## Slide 88: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
フルカラーLEDプログラムの説明
プログラムの説明
for count in range(10):
if count % 3 == 1:
R = 0
G = 1
B = 1
else:
if count % 3 == 2:
R = 1
G = 0
B = 1
else:
R = 1
G = 1
B = 0
GP6.setPin(R)
GP7.setPin(G)
GP8.setPin(B)
time.sleep(1)
countを０から10までくりかえすうち
countを３でわって１あまるとき
この色になって
countを３でわって2あまるとき
この色になって
countが３でわりきれるとき
この色になる
R,G,B は変数
前で書いている１や０の数字がはいっている
1
1
R
B
0
G
せつめい

## Slide 89: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
if文 ifは英語で「もしも」の意味。
if count == 1:
R = 0
G = 1
B = 1
else:
R = 1
G = 0
B = 1
イフ
もしものあとの条件が成り立っているときに命令を実行する。
elseは「そうでなければ」の意味
ifが成り立っていないときはこっちを実行
if elseがつかえるようになると、難しいプログラムがかけるようになるよ
エルス
せつめい

## Slide 90: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
フルカラーLEDを自分でためす。GP6,GP7,GP8をかえて色がどうなるかな
を押して新しい画面を出し、以下をコピペし実行する
SHELLに次の命令を入力する。※全部つける命令(白色にひからせる）
消す ※このフルカラーLEDは0でついて１で消える。
import board
from piper_blockly import *
GP6 = piperPin(board.GP6, "GP6")
GP7 = piperPin(board.GP7, "GP7")
GP8 = piperPin(board.GP8, "GP8")
GP6.setPin(0); GP7.setPin(0); GP8.setPin(0)
GP6.setPin(1); GP7.setPin(1); GP8.setPin(1)
; セミコロンをつけると１行にめいれいを続けてかける
コピペ
せつめい

## Slide 91: 攻略8 フルカラーLEDをつかってみよう
GP6,GP7,GP8の組み合わせで色が変わる
色 | GP6 赤 | GP7 緑 | GP8 青
白 | GP6.setPin(0); GP7.setPin(0); GP8.setPin(0) |  | 
黄色 | GP6.setPin(0); GP7.setPin(0); GP8.setPin(1) |  | 
紫 | GP6.setPin(0); GP7.setPin(1); GP8.setPin(0) |  | 
水色 | GP6.setPin(1); GP7.setPin(0); GP8.setPin(0) |  | 
赤 | GP6.setPin(0); GP7.setPin(1); GP8.setPin(1) |  | 
緑 | GP6.setPin(1); GP7.setPin(0); GP8.setPin(1) |  | 
青 | GP6.setPin(1); GP7.setPin(1); GP8.setPin(0) |  | 
消す | GP6.setPin(1); GP7.setPin(1); GP8.setPin(1) |  | 
遠くで見ると白でも、近くでよく見ると赤、緑、青がまざって白になっているのがわかる。
せつめい

## Slide 92: 攻略9 フルカラーLEDをつかってみよう
もっといろんな色を出す方法。
## ---- Imports ---- ##
import board
import pwmio
R = pwmio.PWMOut(board.GP6, frequency=100)
G = pwmio.PWMOut(board.GP7, frequency=100)
B = pwmio.PWMOut(board.GP8, frequency=100)
# うすい紫
R.duty_cycle = 0; G.duty_cycle = 30000; B.duty_cycle = 0
# 暗い赤
R.duty_cycle = 60000; G.duty_cycle = 65535; B.duty_cycle = 65535
#消す
R.duty_cycle = 65535; G.duty_cycle = 65535; B.duty_cycle = 65535
# パステルピンク
R.duty_cycle = 00000; G.duty_cycle = 30000; B.duty_cycle = 30000
ここをコピペし実行した後
これをSHELLに入力すれば色がだせる。
R.duty_cycle 赤色の強さ
G.duty_cycle 緑色の強さ
B.duty_cycle 青色の強さ
を０から６５５３５の間の値にするといろんないろが出せる。
0が明るい。普通と反対になるので注意
ハードウェアPWMという機能を使って、光の強さをコントロールしているます。
色の見つけ方
ペイントの色の編集を開き、
色を選らんときに出てくるRGBの値から
色の強さを考えてね。
パソコンでは、赤と緑と青をどれくらいまぜるかで、どんな色でも出せる
せつめい

## Slide 93
アレンジ完成

## Slide 94: 円卓発表会

## Slide 95: 机を円にして作品を展示し １人ずつ光らせる
一人１分 ｘ１２ ＝ １２分
パソコンごと設置
ボランティアも参加
(作品とUSB電源を持参）

## Slide 96: 講義補足資料

## Slide 97: 攻略8 できた人用アレンジ4 LEDテープを使ってみよう

## Slide 98: 【回路作成】
TBD

## Slide 99: プログラム
TBD

## Slide 100: Raspberry Pi Picoの半田付け

## Slide 101: 長辺は下向き（上から）、短辺は上向き（裏から）につけます。
足がまっすぐになるように注意。
ブレッドボードにさした状態で半田付けするとＯＫ．ボードを溶かさないように
細かいので、精密用はんだ‘（0.6mm）、精密用半田ごてのほうがやりやすいです。

## Slide 102: Raspberry Pi Picoの装着

## Slide 103: ブレッドボードに乗せます
ブレッドボードの真ん中をまたいでささします。
ブレッドボードが小さいので、使う端子側を広めにするといい。

## Slide 104: USBケーブルはゆっくりさします
ＵＳＢ端子は一番壊れやすい部品
予算が許せば、マグネット式の通信ケーブルを使えば、端子を壊しにくいので安心です。 1000円くらい。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B096XXLPCB/

## Slide 105: Raspberry Pi Picoのドライバ
Windows10/MACは自動でインストールされます。何もしなくてOK.
＊USBストレージデバイスおよびシリアルデバイス
＊そのほかのデバイス機能は今回使いません
（Windows7は手動です、ぐぐってください。）

## Slide 106: Raspberry Pi PicoのFW更新
最初に必ず１回必要。 (今回実施済みです。)
以降必要ないが、つながらなくなった場合にも実施。

## Slide 107: PiperMakeにアクセス
https://make.playPiper.com/
SETUP MY PiCOを押す

## Slide 108: 画面にしたがってFWをいれる
指示通りRPのドライブを選ぶ
保存の許可をきかれたら許可
BOOTSELを押しならが
RPをパソコンのUSBに接続
少しまでば完了

## Slide 109: Thonny インストール
Raspberry Pi Pico用にpython(code.py)を書くときに一番便利なIDE
作る

## Slide 110: THONNYダウンロード
https://thonny.org/
↑をCTRLキーを押しながらクリックするとアクセスできる
①
②
③
↑をクリックするとインストールが始まる

## Slide 111: Thonny インストール
NEXTを押すだけの紙芝居
①

## Slide 112: Thonny 起動
スタートメニューから Thonnyを検索してクリック
Thonnyが起動します。
もし言語をえらぶ画面が出てきたら英語をえらぶ
※英語部分の設定は小学生では１人１人手とり足取り指示が必要です。日本語にできると良いですが現在(2022/12/5)thonnyの日本語対応は完全ではなく逆に混乱するため、英語を利用します。

## Slide 113: Thonny 設定１ tools->options->Interpreter
① ② ③
CircuitPython（Generic）
④

## Slide 114: Thonny設定２ tools->options->Interpreter
USBシリアルデバイス
④
① ② ③

## Slide 115: Thonny設定３ View-＞Filesにチェック
③
① ②

## Slide 116: できた？
CircuitPython（Generic）
USBシリアルデバイス
Filesにチェック
ができているか確認してください。

## Slide 117: Thonny プログラムを作る
一般的な説明

## Slide 118: 作成
Code.pyをダブルクリック
<=code.pyの作成画面
が開く
ここに書いていく
末尾のサンプルプログラム参照
最初 Print("Hello World")
が入っているが、いらないので消す。

## Slide 119: 実行
再生マークをクリックする
プログラムが実行される
Shellに実行情報が
表示される

## Slide 120: 保存
ファイル→保存 または、フロッピーマークを押す
←This computerへ保存
コードがパソコンに保存されます。
（パソコンにおいているプログラムを毎回RPに送って実行する形です。今回はこちらを使います。）
←CirtuitPython deviceへ保存
RPにcode.pyで保存すると
電源が入るたびに自動起動します。
（パソコンとつながなくとも、USB電源があれば自動実行します。今回の場合スタンドアロンで光るツリーを作れます。完成したら最後にこれでプログラムをRPに保存します。）

## Slide 121: Raspberry Pi Picoのピン配置

## Slide 122: ＵＳＢ→
上から見て、ＵＳＢが目印（頭）
左の前足が１番で反時計回りに数える。右の前足が最後の番号(IC/LSIで共通)

## Slide 123: ←ＵＳＢ
反対向き

## Slide 124: Thonnyプログラムマニュアル
日本語マニュアルはないので、make.playPiper.comのVPから参照する
か、ぐぐってブログやフォーラムを参照する

## Slide 125: ラズパイ制御用コードの調べ方
ビジュアルで作成し
PYTHONのタブを押せば
命令コードが出てきます
これをそのまま
Thonnyに貼り付ければ
実行可能

## Slide 126: Thonnyプログラム サンプル
https://github.com/te1netd/prochalle-led

## Slide 127: LED0を５回点滅させる
## ---- Imports ---- ##
import board
from Piper_blockly import *
import time
## ---- Definitions ---- ##
GP0 = PiperPin(board.GP0, "GP0")
try:
set_digital_view(True)
except:
pass
## ---- Code ---- ##
for count in range(5):
GP0.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
time.sleep(0.5)

## Slide 128: LED0-4を順番に点滅させる(3回繰返し）
## ---- Imports ---- ##
import board
from Piper_blockly import *
import time
## ---- Definitions ---- ##
GP0 = PiperPin(board.GP0, "GP0")
try:
set_digital_view(True)
except:
pass
GP1 = PiperPin(board.GP1, "GP1")
GP2 = PiperPin(board.GP2, "GP2")
GP3 = PiperPin(board.GP3, "GP3")
GP4 = PiperPin(board.GP4, "GP4")
## ---- Code ---- ##
for count in range(3):
GP0.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP0.setPin(0)
GP1.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP1.setPin(0)
GP2.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP2.setPin(0)
GP3.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP3.setPin(0)
GP4.setPin(1)
time.sleep(0.5)
GP4.setPin(0)

## Slide 129: GP15のスイッチでLED0を点灯
## ---- Imports ---- ##
import time
import board
from digitalio import Pull
from piper_blockly import *
## ---- Definitions ---- ##
GP15 = piperPin(board.GP15, "GP15")
GP0 = piperPin(board.GP0, "GP0")
## ---- Code ---- ##
while True:
if not GP15.checkPin(Pull.UP):
GP0.setPin(1)
else:
GP0.setPin(0)
time.sleep(0.1)

## Slide 130: 表示用フォント

## Slide 131: テキスト表示用 Myricaフォント改
0とOとoとQ
mとn iとlと1とI
演算記号 * / + - % ^
セミコロンとコロン ; :
半角SP x = sin(t) * r (自作)
半角全角 -ー _＿ ()（）=＝
半角スペースを表示するフリーフォントは見つからず。
ワードやPPTでは行頭などの半角フォントは強制透明になってしまう。

## Slide 132: テキスト表示用 CONSOLASフォント
0とOとoとQ
mとn iとlと1とI
演算記号 * / + - % ^
セミコロンとコロン ; :
半角SP x = sin(t) * r
半角全角 -ー _＿ ()（）=＝
googleやappleも互換フォントがあるので、consolasを使うと無難なように思われる。